CHECKLIST TANKSTATIONS

| Naam bedrijf (KvK naam) |  | Naam toezichthouder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactpersoon |  | Datum controle |  |
| NAW gegevens |  | SBI code |  |
| Telefoonnummer |  | Type | A / B / C |
| Postadres |  | Maatwerk gesteld? | ja voor nee |
|  |  | Vergunning | ja d.d. nee |

| CNG aanwezig | ja, zie aparte checklist nee |
| --- | --- |
| LPG aanwezig | ja zie aparte checklist nee |
| Onbemand afleveren benzine | ja, dichtstbijzijnde object van derden: meter (evt. vergunning nodig cat. 5.4 onder e. BOR) nee |

Jaardoorzet lichte olie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3

> 100 m3 en onder woningen gelegen ( dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1b Abm)

> 500 m3 ( dampretoursysteem verplicht (artikel 3.20 lid 1a Abm

> 3.000 m3 ( per 1 januari 2019 verplicht jaarlijks keuren dampretoursysteem (artikel 3.20 a lid 14 Abm)

| Bodemonderzoek ingediend (artikel 2.11 lid 1 AB) | ja, d.d. nee |
| --- | --- |
| Maatwerk nodig ivm uitbreiding (bv AdBlue) (artikel 2.11 lid 2 AB) | ja nee |
| Energieverbruik (artikel 2.15 AB) | …………………….. kWh …………………….. m3 aardgasequivalent |
| Financiële zekerheid (artikel 2.24 AB) (€225.000 per tank) | Bij………………………….. Op naam van ……………………….. |

| Ondernemingsvorm | CoCo* |  |
| --- | --- | --- |
|  | CoDo* | & |
|  | DoDo* |  |

*

CoCo	Company Owned Company Operated

CoDo	Company Owned Dealer Operated

DoDo	Dealer Owned Dealer Operated

|  | Installatieboek |  | d.d. | Abm | Arm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | Digitaal beschikbaar | ja / nee | - |  | 2.6 lid 2 |
|  | Bewijs financiële zekerheidstelling | ok / nok / nvt |  | 2.24 lid 1 | 2.6 lid 1 d |
|  | Installatieboek volledig | ok / nok / nvt | - | 3.22 |  |
| Lucht | Opgericht/gerenoveerd voor 1 januari 2012 controle dampretoursysteem 1 x per 3 jaar | ok / nok / nvt |  | 3.20 lid 11 |  |
|  | Opgericht/gerenoveerd na 1 januari 2012 Controle dampretoursysteem 1 x per jaar, indien automatische bewakingssyteem aanwezig dan 1 x per 3 jaar | ok / nok / nvt |  | 3.20 lid 5 |  |
|  | Afwijkingen aan dampretoursysteem zijn onverwijld opgeheven | ok / nok / nvt |  | 3.20 lid 7 |  |
| Overig | Jaarlijkse bemonstering grondwaterpeilbuizen 1) | ok / nok / nvt |  | 3.30 | 2.2 lid 4 |
|  | Verhoging bemonsteringswaarde grondwaterpeilbuizen | ok / nok / nvt | - | 3.30 | 2.2 lid 6 |
|  | Thermische beveiliging (alleen bij onbemand) elke 2 jaar gecontroleerd | ok / nok / nvt |  | 3.19 | 3.21 lid 2 |
|  | Jaarlijkse controle lekdetectie dubbelwandige tanks en leidingen | ok / nok / nvt |  | 3.30 | 3.35 lid 4 |
|  | Jaarlijkse controle aarding van de vul- en dampretourleiding 2) | ok / nok / nvt |  | 3.30 | 3.35 lid 4 |
| w/s | Controle water/bezinksel 1 x per 3 jaar of 1 x per jaar 3) | ok / nok / nvt |  | 3.30 | 3.36 lid 5 3.36 lid 7 |
|  | Aangetroffen water of bezinksel direct verwijderd 4) | ok / nok / nvt |  | 3.30 | 3.36 lid 6 |
| kb | Jaarlijkse controle kathodische bescherming 5) | ok / nok / nvt |  | 2.10 lid 2 | 3.36 lid 1 |
|  | Gebreken aan kathodische bescherming direct hersteld 6) | ok / nok / nvt |  | 2.10 lid 2 | 3.36 lid 3 |
| Tankvloer | Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd conform AS 6700 (ook geomembraanbak) | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 4 |
|  | Reparatie en onderhoud conform NRB 7) | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 5 |
|  | Jaarlijkse interne controle vloer conform Bijlage 6 AS 6700 7) | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 5 |
|  | Riolering vloeistofdicht aangelegd 8) | ok / nok / nvt |  | 3.19 | 3.25 lid 3 |
|  | OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd | ok / nok / nvt |  | 3.23 |  |
| Wasplaats | Vloer 1 x per 6 jaar goedgekeurd conform AS 6700 | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 4 |
|  | Reparatie en onderhoud conform NRB 7) | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 5 |
|  | Jaarlijkse interne controle vloer conform Bijlage 6 AS 6700 7) | ok / nok / nvt |  | 2.9 | 2.1 lid 5 |
|  | Riolering vloeistofdicht aangelegd | ok / nok / nvt |  | nvt 9) | nvt |
|  | OBAS wordt regelmatig geïnspecteerd | ok / nok / nvt |  | 3.23 |  |

1) alleen bij gem. grondwaterstand < 5 m beneden maaiveld en is nvt bij lekdetectiesystemen met jaarlijkse controle (art. 2.2 lid 3 (Arm)

2) in geval van oudere tanks: aardpaal wordt meestal geplaatst bij herkeuring tanks

3) indien tank is voorzien van een gecert. inwendige coating conform BRL K 747 of 779 dan 1 x per 3 jaar; geen w/s bij kunststof tanks

4) bij derde opeenvolgende meting zuurgraad/geleidbaarheid buiten de norm dan tank inwendig inspecteren (nvt bij tank met lekdetectiesysteem)

5) < 100 ohmmeter dan kb, alleen bij staal

6) direct: binnen 2 dagen opdracht, binnen 1 maand gerepareerd

7) vloer opnieuw keuren als dit niet is uitgevoerd

8) niet van toepassing  totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte vloer of verharding wordt opengebroken of indien de afleverinstallatie wordt vervangen(art. 3.25 lid 12 Arm)

9) niet wettelijke geregeld

Ondergrondse tanks

|  | Tank 1 | Tank 2 | Tank 3 | Tank 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanknummer |  |  |  |  |
| Gecompartimenteerd | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Inhoud m3 |  |  |  |  |
| Materiaal tank |  |  |  |  |
| Dubbelwandig uitgevoerd | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Lekdetectie aanwezig (bij dubbelwandig) | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Soort brandstof |  |  |  |  |
| Installatiedatum |  |  |  |  |
| Grondwater- beschermingsgebied | ja / nee | ja / nee | ja / nee | ja / nee |
| Coating BRL K 790 of BRL K779 | ja / nee geheel / 1/3 deel | ja / nee geheel / 1/3 deel | ja / nee geheel / 1/3 deel | ja / nee geheel / 1/3 deel |
| Herkeuring voor? |  |  |  |  |
| Datum herkeuring |  |  |  |  |
| Artikel 3.30 Abm | Artikel 3.35 Arm |  |  |  |
| (Her)keuringstermijnen voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 1 tot en met PGS-klasse 4 |
| Staal enkelwandig | Eerste (her)keuring | Volgende herkeuring |  |  |
| Zonder coating of niet volledig gecoat | 15 jaar | 15 jaar |  |  |
| Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 | 15 jaar | 20 jaar |  |  |
| Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 | 20 jaar | 20 jaar |  |  |
| Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 | Eerste (her)keuring | Volgende herkeuring |
|  |  | Jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem |  | Jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem |
| Ongeacht coating | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
| Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
| Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar | 20 jaar |
| Kunststof enkelwandig of dubbelwandig | Eerste (her)keuring | Volgende herkeuring |  |  |
| Kunststof tank Enkelwandige/dubbelwandige (GVK) | 15 jaar | 15 jaar |  |  |
| Ondergrondse tanks in grondwaterbeschermingsgebied | Eerste (her)keuring | Volgende herkeuring |  |  |
|  | 10 jaar | 10 jaar |  |  |

FYSIEK

| Vulpunten |  | Abm | Arm | PGS 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vulpunt boven lekbak of vloeistofdichte verharding 1) | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.34 lid 3 |  |
| Oppervlakte vloeistofdichte verharding minimaal 12 m2 1) | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.34 lid 3 |  |
| Doorvoeringen vloeistofdicht uitgevoerd 2) | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.34 lid 3 |  |
| Dampen licht olie worden dmv Stage I teruggevoerd naar tankwagen | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.38a |  |
| Afleverzuilen |  | Abm | Arm | PGS 28 |
| Afleverzuil ong. 0,1 meter hoger dan vloeistofdichte vloer, tenzij veiligheid op andere manier wordt gewaarborgd. | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.21 lid 1 | 2.3.13 |
| Vulpistool is niet voorzien van vastzetinrichting 3) | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.21 lid 1 | 3.4.9 |
| Afleverzuilen zijn geplaatst boven vloeistofdichte voorziening en doorvoeringen en afsluitingen zijn eveneens vloeistofdicht | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.25 lid 4 |  |
| Pictogrammen Motor afzetten, Roken en open vuur verboden aanwezig | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.21 lid 2 | 3.4.11 |
| Voorzieningen |  | Abm | Arm | PGS 28 |
| Per 3 opstelplaatsen minimaal 1 blusser (6 kg), onbelemmerd bereikbaar | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.21 lid 1 | 5.6.2/5.6.3 |
| Noodstop aanwezig | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.21 lid 1 | 5.7.4 |
| (ook) onbemand --> voor een ieder toegankelijk, duidelijk zichtbaar en bij elke afleverzuil aangegeven | ok / nok / nvt |  |  |  |
| Vethoudend afvalwater door vetafscheider 4) | ok / nok / nvt | 3.131 lid 4 |  |  |
| Vloer |  | Abm | Arm |  |
| Vloeistofdichte vloer strekt zich vanaf de afleverzuil uit tot een afstand van lengte afleverslang + 1meter, met een minimum van 5 meter | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.25 lid 2 |  |
| Indien de vloeistofdichte vloer zich daardoor zou uitstrekken tot over de openbare weg, dan strekt de vloeistofdichte vloer zich uit tot de openbare weg, met dien verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan 3 meter bedragen en mag de slang 4 meter zijn. | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.25 lid 2 |  |
| Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte vloer zich uit tot ten minste 1 meter vanaf het hart van de afleverzuil | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.25 lid 2 |  |
| Vloer steekproefsgewijs nalopen aan de hand van Bijlage 6 AS 6700 | ok / nok / nvt | 3.19 | 2.1 lid 5 |  |
| AdBlue |  | Abm | Arm |  |
| Afleveren van ureum (AdBlue) vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening, zoals ook voorgeschreven voor het afleveren van brandstof (o.a. lengte slang t.o.v. vloer) | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.25 lid 11 |  |
| Wasplaats |  | Abm | Arm |  |
| Boven een vloeistofdichte vloer | ok / nok / nvt | 3.23b | 3.27 lid 1 |  |
| Vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand | ok / nok / nvt | 3.23b | 3.27 lid 1 |  |
| Elektronisch lekdetectiesysteem (dubbelwandige tanks) |  | Abm | Arm | PGS 28 |
| Duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.35 lid 12 | 2.2.6 |
| Voorzien van een proefinrichting en elke maand testen | ok / nok / nvt | 3.30 | 3.35 lid 1 | 2.2.7 |
| Gevaarlijke stoffen |  | Abm | Arm |  |
| Opslag gevaarlijke stoffen (niet verkoopruimte) conform PGS 15 (let op ondergrens) | ok / nok / nvt | 4.1 lid 1 | 4.3/4.6 |  |

1) Pas van toepassing op vloeren na 1 december 2013. Vloer van voor 1 december 2013 per 1 december 2028 vloeistofdicht

(artikel 3.34 lid 5 Arm))

2) let op afdichtingsmanchetten (zoals Doyma koppelingen) (rubber heeft onderhoud nodig)

3) Geldt niet voor een bedienend station of voor een high-speed unit (vrachtwagenafleverpomp)

4) nvt als inrichting voor 1 januari 2008 reeds vethoudend afvalwater loosde zonder voorziening (artikel 3.131 lid 7 Abm)

| Geomembraanbak |  | Abm | Arm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * o.a. iedere 12 maanden visuele controle vloer 1) | ok / nok / nvt | 3.19 | 2.1 lid 7 |  |
| Mobiele afleverinstallaties |  | Abm | Arm | PGS 28 |
| Inhoud maximaal 100 ltr. mengsmering | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.22 lid 1 | D.2.1 |
| Opgesteld boven vloeistofdichte verharding, minimaal 1 meter van de rand | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.22 lid 1 | D.2.3 |
| Afleveren alleen onder toezicht in de buitenlucht | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.22 lid 1 | D.2.6 |
| Afstand tot erfscheiding en ontstekingsbronnen ten minste 3 meter | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.22 lid 1 | D.2.6 |
| Bij geen toezicht / gesloten moet de installatie: | ok / nok / nvt | 3.19 | 3.22 lid 1 | D.2.9 |
| * in afgesloten, geventileerde ruimte boven een vloeistofdichte voorziening | ok / nok / nvt |  |  |  |
| * buiten boven vloeistofdichte vloer en beschermd tegen aanrijden en tegen toegang van onbevoegden | ok / nok / nvt |  |  |  |

niet van toepassing op geomembraambaksysteem  dat voor 1 december 2001 is aangelegd dan 1 keer per 6 maanden en bij morsing Peilbuizen binnen drie maanden bemonsteren