|  | EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JRC GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor technologische prognose Duurzame ontwikkeling in industrie, energie en vervoer Europees IPPC-Bureau |
| --- | --- |

Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

Samenvatting

Referentiedocument: beste beschikbare technieken Emissies uit opslag

Januari 2005

SAMENVATTING

De horizontale BREF (referentiedocument beste beschikbare technieken) voor “emissies uit opslag” is het resultaat van een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden op grond van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting – die gelezen dient te worden in combinatie met het voorwoord van de BREF, waarin doelstellingen, gebruik en juridische aspecten worden toegelicht – worden de belangrijkste bevindingen, een samenvatting van de voornaamste conclusies met betrekking tot de beste beschikbare technieken en de daarmee samenhangende emissie- en verbruiksniveaus beschreven. Deze samenvatting is als een opzichzelfstaand document te lezen en te begrijpen, maar bevat uiteraard niet alle details en nuances van het volledige BREF-document. Het is dan ook niet de bedoeling dat, bij de besluitvorming over de beste beschikbare technieken, de samenvatting wordt gebruikt in plaats van de volledige tekst.

Toepassingsgebied

Het thema “Emissies als gevolg van de opslag van bulkmateriaal of gevaarlijke stoffen” is aangedragen als horizontaal thema voor alle in bijlage I van de IPPC-richtlijn beschreven activiteiten. Dit betekent dat dit document van toepassing is op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen in alle sectoren en industrietakken. Deze tekst handelt over emissies in lucht, bodem en water, maar de meeste aandacht wordt besteed aan het compartiment lucht. De informatie over luchtemissies uit de opslag en verlading/transport van vaste stoffen wordt toegespitst op stof.

Algemene informatie, stoffen en classificatie

Hoofdstuk 1, Algemene informatie, bevat algemene informatie over de milieuaspecten van de opslag en de verlading van bulk en gevaarlijke stoffen en emissies bij opslaginstallaties, door een algemene identificatie, van de belangrijkste bronnen van emissies in lucht en water en van afval te geven. In hoofdstuk 2, stoffen en classificering, worden de verschillende classificeringssystemen voor stoffen en categorieën van stoffen op grond van toxiciteit, ontvlambaarheid en schadelijkheid voor het milieu behandeld. Voor vaste stoffen in bulk wordt ook de stuifklasse vermeld.

Toegepaste technieken voor opslag, transport en verlading en technieken die bij het vaststellen van BBT in overweging moeten worden genomen

In hoofdstuk 3, “Toegepaste technieken voor opslag, transport en verlading” worden de technieken opgesomd die worden gebruikt voor de opslag, het transport en de verlading, van vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen. Hoofdstuk 4 bevat de technieken die in overweging moeten worden genomen bij de vaststelling van de BBT, voor respectievelijk vloeistoffen, vloeibare gassen en vaste stoffen. Eerst komen de vloeistoffen en vloeibare gassen aan bod, daarna de vaste stoffen.

Vloeistoffen en vloeibare gassen

Voor de opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen worden in hoofdstuk 3 de volgende technieken beschreven:

- open-top opslagtanks

- tanks met uitwendig drijvend dak

- (verticale) tanks met vast dak

- bovengrondse horizontale opslagtanks (atmosferisch)

- horizontale opslagtanks (onder druk)

- verticale opslagtanks (onder druk)

- opslagbollen (onder druk)

- opslag in ingeterpte tanks (onder druk)

- tanks met intern drijvend dek (variabele dampruimte)

- gekoelde opslagtanks

- ondergrondse horizontale opslagtanks

- verpakte stoffen en opslagvoorzieningen voor verpakte stoffen

- bassins en lagunes

- mijnen (atmosferisch)

- mijnen (onder druk)

- zoutkoepels, en

- drijvende opslagsystemen.

Voorzieningen zoals ademventielen; peilindicatie, monsternamepunten en inspectieluiken; geleiders en meetbuizen; drains; afdichtingen en kleppen, evenals een aantal gemeenschappelijke aspecten van tanks en andere opslagsystemen worden besproken, naast een aantal andere aspecten zoals ontwerp, inbedrijfname en ontmanteling, economische aspecten, management en bedrijfsvoering.

Over de voorzieningen voor het transport en de verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen wordt een toelichting gegeven over ademventielen, drains, afdichtingen en hogedrukkleppen en over de volgende technieken en bewerkingen:

- bovengrondse open en gesloten transportleidingen

- ondergrondse transportleidingen

- laden en lossen van vervoermiddelen

- zwaartekrachtstroming

- pompen en compressoren

- inerte gassen

- flenzen en pakkingen

- kleppen en fittingen.

Voor elke opslagmethode en voor elk transport- en verladingsproces wordt een lijst gegeven van de relevante operationele activiteiten, zoals vullen, ledigen, ontluchten, schoonmaken, aftappen, ragen, ontluchten, aankoppelen/loskoppelen, en de mogelijke gebeurtenissen/incidenten, zoals overvulling en lekkage, waarbij emissies kunnen optreden. Dit vormt de basis voor de beschrijving van de potentiële emissies per methode en activiteit. Vooral de potentiële emissiebronnen van opslagmethoden en transport- en verladingsprocessen worden geselecteerd voor verdere analyse aan de hand van een risicomatrix. Hierbij wordt een scoresysteem toegepast waarbij emissieresultaten van operationele oorsprong worden berekend door voor elke opslagmethode en elke transport- en verladingsactiviteit de emissiefrequentie te vermenigvuldigen met het emissievolume. Alle potentiële emissiebronnen met een score van 3 of meer worden als relevant beschouwd. Daarom worden in hoofdstuk 4A, “Technieken in overweging te nemen als BBT", emissiebeheersingsmaatregelen (hierna ECM genoemd) besproken om de potentiële emissies uit deze bronnen te voorkomen of verminderen.

In hoofdstuk 4 worden mogelijke ECM voorgesteld voor elke in hoofdstuk 3 vermelde opslagmethode, met inbegrip van een beoordeling van relevante veiligheidsaspecten, exploitatie-elementen en economische overwegingen. Tanks worden gebruikt voor de opslag van een hele reeks stoffen, zoals mest, koelwater en allerlei chemicaliën en petrochemicaliën. De petrochemische industrie, waar grote hoeveelheden chemicaliën en petroleumproducten in tanks worden opgeslagen, beschikt over heel wat ervaring met technieken om emissies te voorkomen of terug te dringen. Bijgevolg heeft een groot deel van de informatie in deze BREF betrekking op de opslag van petrochemische producten in tanks.

Wat de emissies uit normale exploitatie van tanks betreft, worden de volgende ECM - het gaat niet alleen om technieken, maar ook om exploitatie- en managementinstrumenten - besproken en geëvalueerd.

- ontwerp van de tank

- inspectie, onderhoud en monitoring

- minimalisering van emissies

- drijvende, flexibele en vaste afdekkingen

- domes

- kleur van de tank

- zonwerende schermen

- natuurlijke koeling van de tank

- uitwendige drijvende daken, inwendige drijvende dekken en de afdichtingen daarvan

- overdruk- en vacuümventielen

- draineersystemen

- dampretour en -verwerking

- menging en slibafvoer.

In dit hoofdstuk wordt ook een algemene methodologie ontwikkeld voor de beoordeling van ECM voor tanks voor specifieke toepassingen (specifiek product, specifieke locatie en specifieke opslagtank) en zijn een aantal case studies opgenomen.

De volgende ECM voor potentiële emissies uit tanks door incidenten en (ernstige) ongevallen worden besproken en geëvalueerd:

- veiligheids- en risicomanagement

- operationele procedures en opleiding

- niveaubewaking in tanks met uitwendig drijvend dak

- lekkage en overvulling, bv.:

- lekkage door corrosie en erosie

- meet- en regelsystemen voor overvulbeveiliging en lekdetectie

- vloeistofdichte bodemafdichting en tankputten

- dubbelwandige tanks

- installaties voor brandbeveiliging, brandbestrijding en opvang.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden in hoofdstuk 3 kluizen, opslaggebouwen en opslagterreinen vermeld als opslagmethoden. Bij verpakte stoffen zijn er geen operationele emissies; emissies kunnen enkel voorkomen bij incidenten of (ernstige) ongevallen. In dit verband worden in hoofdstuk 4 de volgende ECM toegelicht:

- veiligheids- en risicomanagement

- constructie en ventilatie

- segregatie- en scheidingsbeleid

- opvangen van lekverliezen en van gecontamineerde blusmiddelen, en

- installaties voor brandbeveiliging en brandbestrijding.

In de industrie worden meestal bassins en lagunes gebruikt voor de opslag van koelwater, bluswater en al dan niet behandeld afvalwater. In de landbouw worden ze vaak gebruikt voor de opslag van mest. De in hoofdstuk 4 besproken en geëvalueerde ECM voor bassins en lagunes zijn drijvende en flexibele of rigide afdekkingen, vloeistofdichte beschermlagen en overvulbeveiliging bij zware regenval.

De verschillende methodes voor opslag in de bodem zijn enerzijds mijnen, atmosferisch, maar meestal onder druk, en anderzijds zoutkoepels. Opslag in de bodem wordt voornamelijk gebruikt voor koolwaterstoffen, zoals ruwe olie, benzine, diesel, stookolie en vloeibaar petroleum gas (LPG). Bij een normale exploitatie van mijnen onder druk en zoutmijnen zijn geen noemenswaardige emissies te beschouwen en zijn daarom geen ECM vastgesteld. Als ECM voor emissies bij normale exploitatie van atmosferische mijnen wordt dampretour besproken en beoordeeld. De ECM voor emissies bij incidenten en (ernstige) ongevallen die voor de verschillende soorten opslag in de bodem worden behandeld zijn:

- veiligheids- en risicomanagement

- monitoring

- intrinsieke veiligheidskenmerken

- constant houden van de hydrostatische druk

- cementinjectie

- interlocksysteem

- automatische overvulbeveiliging.

Drijvende opslagvoorzieningen, d.w.z. schepen, worden soms gebruikt als tijdelijke extra opslagcapaciteit in een zeehaventerminal. Het gaat meestal om voormalige vrachtschepen. Overdruk- en vacuümventielen; kleur van de tank; dampretour en -verwerkingssystemen zijn vergelijkbaar met de vastgestelde ECM voor opslagtanks. Er is ook een aantal ECM aangedragen voor emissies uit incidenten en (ernstige) ongevallen, maar hierover is geen nadere informatie verstrekt.

Voor het transport en de verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen worden in verhouding tot de opslag van deze stoffen veel minder ECM aangewezen en besproken. De belangrijkste zijn een aantal managementinstrumenten, preventie van inwendige en uitwendige corrosievorming, dampretoursystemen en behandeling voor het laden (en lossen) van transportmiddelen. Voor de verlading van producten wordt een toelichting en beoordeling gegeven van een aantal hoogwaardige types kleppen en pompen zoals balgventielen, diafragmakleppen, pompen zonder asafdichting (seal-less) en dubbele pompafdichtingen (al dan niet onder druk).

Vaste stoffen

Hoofdstuk 3 bevat eveneens een beschrijving van de technieken die worden toegepast voor de opslag, transport en verlading van vaste stoffen in bulk. Er wordt ingegaan op verschillende soorten open opslag, een belangrijke potentiële emissiebron van stof, net als opslag in zakken en bulkzakken, silo’s en bunkers en verpakte gevaarlijke vaste stoffen. De eigenlijke verlading van vaste bulkstoffen is een andere, in vergelijking met de opslag zelfs grotere potentiële bron van stofemissies. Er worden verschillende laad-, los- en transporttechnieken beschreven:

- grijpers

- hoppers

- kuipen

- vacuümtransportsystemen

- mobiele laadtoestellen

- stortputten

- vulleidingen en vulbuizen

- buizen in cascadeopstelling

- glijgoten

- transportbanden

- emmerliften

- transportkettingen en -schroeven

- persluchttransporteurs

- feeders.

In hoofdstuk 4, “In overweging te nemen technieken bij de vaststelling van BBT”, worden ECM beschreven en beoordeeld om emissie van stof uit de opslag, transport en verlading van vaste stoffen te voorkomen. Er zijn drie soorten maatregelen om stofemissies bij de opslag en verlading tot een minimum te beperken: preprimaire maatregelen, primaire maatregelen en secundaire maatregelen. Preprimaire maatregelen maken deel uit van het productie- of extractieproces en vallen daarom buiten het bestek van dit document. Primaire maatregelen zijn maatregelen om de vorming van stof te voorkomen. Ze worden onderverdeeld in organisatorische, technische en bouwtechnische maatregelen. De laatste categorie is alleen van toepassing op de opslag en niet op verlading. Secundaire maatregelen zijn uitstootbeperkende maatregelen om de verspreiding van stof te beperken wanneer de vorming ervan niet kon worden vermeden. Maatregelen om stofemissies bij de opslag van vaste stoffen te voorkomen en te beperken worden opgesomd in tabel 1.

| Maatregelen en technieken voor de vermindering van de emissie van stof bij de opslag van vaste stoffen |
| --- |
| Primaire | Organisa-torische | monitoring |
|  |  | ontwerp en exploitatie van opslagvoorzieningen (door het bevoegde personeel) |
|  |  | onderhoud (van preventie/reductiemaatregelen) |
|  |  | reduceren van de windbelasting |
|  | Bouwtechnische | mammoetsilo's |
|  |  | loodsen of daken |
|  |  | domes |
|  |  | zelfontvouwende afdekkingen |
|  |  | silo's en hoppers |
|  |  | windtaluds, omheiningen en/of beplantingen |
|  | Tech-nische | gebruik van windschermen |
|  |  | afdekking van open opslagvoorzieningen |
|  |  | bevochtiging van open opslagvoorzieningen |
| Secundaire | watersproeiers/watergordijnen en waterstralen |
|  | stofafzuiging in opslagloodsen en silo's |

Tabel 1: Maatregelen en technieken voor de vermindering van de emissie van stof bij de opslag van vaste stoffen

Al deze technieken worden beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 4. De maatregelen en technieken om de emissie van stof bij de verlading van vaste stoffen te voorkomen of te verminderen worden opgesomd in tabel 2. Ook deze technieken worden beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 4.

| Maatregelen en technieken om emissie van stof bij het transport en de verlading van vaste stoffen te verminderen |
| --- |
| Primaire | Organisatorische maatregelen | Weersomstandigheden |
|  |  | Maatregelen (door de kraanmachinist) bij het gebruik van een grijper: valhoogte verminderen bij het lossen van het materiaal grijper volledig sluiten na het oppikken van het materiaal grijper lang genoeg in de hoppers laten na het lossen grijper niet gebruiken bij hoge windsnelheid. |
|  |  | Maatregelen (door de operator) bij het gebruik van een transportband: snelheid van de band aanpassen band niet tot aan de randen laden. |
|  |  | Maatregelen (door de operator) bij het gebruik van een shovel: valhoogte verminderen bij het lossen van het materiaal juiste positie kiezen bij het lossen in een vrachtwagen. |
|  |  | Ontwerp en exploitatie van opslagvoorzieningen (door het bevoegde personeel) vervoer over kortere afstanden snelheid van voertuigen aanpassen verharde wegen aanleggen reduceren van de windbelasting |
|  | Technische maatregelen | Geoptimaliseerde grijpers |
|  |  | Gebruik van gesloten transporteurs (bv. transportbuizen, transportschroeven) |
|  |  | Bandtransporteur zonder draagwielen |
|  |  | Primaire maatregelen bij conventionele transportbanden |
|  |  | Primaire maatregelen bij glijgoten |
|  |  | Reduceren van de daalsnelheid |
|  |  | Minimaliseren van de vrije valhoogte (bv. bij cascadehoppers) |
|  |  | Gebruik van stofschermen bij stortputten en hoppers |
|  |  | Bunkers met lage stofemissie |
|  |  | Chassis van voertuigen met ronde top |
| Secundaire | Schermen voor open transportbanden |
|  | Behuizing of afdekking van emissiebronnen |
|  | Afdekkingen, schermen of kegels op vulbuizen |
|  | Afzuigsystemen |
|  | Filtersystemen voor pneumatische transporteurs |
|  | Stortputten met zuigapparatuur, behuizing en stofschermen |
|  | Geoptimaliseerde hoppers (in havens) |
|  | Watersproeiers/watergordijnen en waterstralen |
|  | Schoonmaken van bandtransporteurs |
|  | Uitrusten van vrachtwagens met mechanische/hydraulische flappen |
|  | Schoonmaken van wegen |
|  | Schoonmaken van voertuigbanden |

Tabel 2: Maatregelen en technieken voor de vermindering van emissie van stof bij het transport en de verlading van vaste stoffen

Beste beschikbare technieken

In de volgende alinea’s is een samenvatting van hoofdstuk 5, “beste beschikbare technieken”, opgenomen en wordt een beschrijving gegeven van de technieken, maatregelen en activiteiten op basis waarvan de BBT-conclusies werden geformuleerd. De conclusies hebben betrekking op de belangrijkste milieuaspecten, namelijk emissies naar lucht en bodem bij normale bedrijfsvoering bij de opslag en verlading van vloeistoffen, en stofemissies bij de opslag en verlading van vaste stoffen. In een aantal gevallen worden ook BBT-conclusies geformuleerd voor emissies bij incidenten en (ernstige) ongevallen. Deze alinea’s zijn niet bedoeld om te worden gelezen in plaats van het hoofdstuk ‘Beste beschikbare technieken’. Het is evenmin de bedoeling het BBT-hoofdstuk zonder de rest van de BREF te lezen. Daarom wordt in elke BBT-conclusie verwezen naar de relevante informatie in andere hoofdstukken.

De BBT-conclusies in hoofdstuk 5 zijn als volgt geordend: eerst worden de BBT-conclusies opgesomd voor de opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen en worden de algemene beginselen vermeld om emissies te voorkomen of te verminderen:

- inspectie en onderhoud

- locatie en ontwerp

- kleur van de tank

- minimaliseringsprincipe voor emissies uit tankopslag

- monitoring van VOS

- specifieke systemen

Vervolgens worden specifieke BBT vermeld met betrekking tot emissies bij normale bedrijfsvoering van alle soorten tanks die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. Logischerwijze volgen BBT conclusies betreffende potentiële emissies die niet het gevolg zijn van normale exploitatie van tanks, vooral betreffende de preventie van incidenten en (ernstige) ongevallen:

- veiligheids- en risicomanagement

- operationele procedures en opleiding

- lekkage door corrosie en/of erosie

- operationele procedures en apparatuur voor overvulbeveiliging

- meet- en regelsystemen voor lekdetectie

- risicogebaseerde benadering van emissies naar de bodem onder de tank

- bodembescherming rond de tanks (opvangreservoir)

- brandgevaarlijke zones en brandhaarden

- brandbeveiliging

- brandbestrijdingsinstallaties

- opvangen van gecontamineerde blusmiddelen

Na de BBT-conclusies voor opslag in tanks, worden BBT-conclusies geformuleerd voor de andere opslagtechnieken:

- opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

- bassins en lagunes

- mijnen en zoutkoepels.

Er wordt geconcludeerd dat drijvende opslag niet als BBT wordt beschouwd.

Ten tweede worden de BBT-conclusies vermeld voor het transport en de verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen, waarbij eveneens wordt begonnen met de opsomming van de algemene beginselen om emissies te reduceren en te voorkomen:

- inspectie en onderhoud

- lekdetectie- en herstelprogramma

- minimaliseringsprincipe voor emissies uit tankopslag

- veiligheids- en risicomanagement

- operationele procedures en opleiding.

Wat specifieke technieken betreft, worden BBT-conclusies geformuleerd voor bovengrondse en ondergrondse transportleidingen, voor de beperking van emissies bij het laden en lossen, voor fittingen van het leidingsysteem en preventie van corrosie, voor kleppen, pompen en compressoren en bemonsteringspunten.

Ten derde worden BBT-conclusies opgesomd betreffende stofemissie uit open en gesloten opslag en betreffende opslag van verpakte materialen, waarbij ten slotte ook een BBT-conclusie wordt vastgesteld voor veiligheids- en risicomanagement.

Ten slotte worden de BBT-conclusies opgesomd voor stofemissies door het transport en de verlading van vaste stoffen, waarbij eerst conclusies over onderstaande algemene maatregelen voor de beperking van stofemissies aan bod komen:

- planning van transportactiviteiten

- continutransport

- reductiemaatregelen bij discontinu transport:

  - schoonmaken van wegen en voertuigbanden

  - bevochtigen van het product

  - minimaliseren van de daalsnelheid, en

  - minimaliseren van de vrije valhoogte.

De BBT-conclusies betreffende algemene maatregelen worden gevolgd door conclusies betreffende de beperking van stofemissies bij grijpers en transportbanden.

Slotbemerkingen

In hoofdstuk 7, “Slotopmerkingen”, vindt de lezer informatie over:

- De door de TWG aangeleverde informatie die de basis vormt voor deze BREF

- De mate waarin een consensus werd bereikt over de BBT-conclusies

- Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden

- Voorgestelde thema’s voor toekomstige O&O-projecten

De conclusie is dat een hoge mate van consensus werd bereikt, daar slechts bij 5 van de 110 BBT-conclusies afwijkende standpunten werden geformuleerd. De afwijkende standpunten hebben betrekking op enkele BBT-conclusies over de opslag en verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen. Bij de BBT-conclusies betreffende de opslag en verlading van vaste stoffen werden geen afwijkende standpunten genoteerd.  De afwijkende standpunten hebben betrekking op:

- De beoordelingsmethode (ECM-methode)

- De verplichting te voorzien in een dampverwerkingsinstallatie voor de opslag van bepaalde vluchtige stoffen bij drie soorten tanks

- Het instrument dat kan worden gebruikt voor de kwantificering van VOS-emissies.

Tijdens de Information Exchange Forum (IEF) vergadering in december 2004 brachten enkele lidstaten een afwijkend standpunt in over het bepalen van BBT op individueel niveau. Dit standpunt werd opgenomen in hoofdstuk 5.

Aanbevelingen voor toekomstige herzieningen van de BREF hebben betrekking op:

- De ontwikkeling van een Europees classificatiesysteem voor luchtverontreinigende stoffen

- De scheiding van de opslag en verlading van vloeistoffen en vloeibare gassen enerzijds en anderzijds de opslag en verlading van vaste stoffen. Het gaat om totaal verschillende situaties die een andere deskundigheid vergen.

- De monitoring van VOS-emissies en ontwikkeling van instrumenten voor de validatie van emissieberekeningsmethoden.

- Een update van de lijst van technieken ter voorkoming of vermindering van bodemverontreiniging door emissies uit tanks.

- Verzameling van gegevens over het laden en lossen van transportmiddelen voor vluchtige stoffen.

- Verzamelen van feedback over de beoordelingsmethode.

De Europese Commissie initieert en steunt, door middel van haar OTO-programma’s, een reeks projecten op het gebied van schone technologieën, nieuwe technologieën voor effluentbehandeling en -recycling en managementstrategieën. Deze projecten kunnen een nuttige bijdrage leveren tot toekomstige BREF-herzieningen. Lezers worden dan ook uitgenodigd het EIPPCB op de hoogte te stellen van onderzoeksresultaten die van belang zijn voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document).