| Maatregelen ter verduurzaming van zwembaden | Investering | Besparing per jaar | Terugverdientijd in jr |
| --- | --- | --- | --- |
| Good housekeeping toepassen | 0 | Variabel | <1 |
| Aanpassen bedrijfstijd diverse onderdelen | 0 | Variabel | <1 |
| Invoeren Energiezorgsysteem | 0 | Variabel | <1 |
| Goed bereikbaar met OV-halte dichtbij | 0 |  | 0 |
| Beter douchen / schonere badkleding | 0 | Variabel | <1 |
| Wijziging van energieleverancier, collectief inkopen energie | 0 | Variabel | 0 |
| Afkoeling waterglijbaan verminderen met glijbaanstop | Variabel | Variabel | <1 |
| Afkoeling waterglijbaan verminderen mbv isolatie / bouwkundige voorzieningen, zelf uitvoeren met eigen personeel (in rustige periode) | Variabel | Variabel | <5 |
| Afkoeling waterglijbaan verminderen mbv isolatie / bouwkundige voorzieningen, door derden laten uitvoeren | Variabel | Variabel | 5-10 |
| Frequentieregeling voor pomp circulatiewater zwembassin toepassen | Variabel | Variabel | <1 |
| Actief koolfilter zwembadwater verwijderen, dan wel verplaatsen (onder voorwaarden) | Variabel | Variabel |  |
| Waterbehandelingsinstallatie die met milieuvriendelijke technieken (membraanfiltratie / reverse osmose) het water zuivert. | Variabel | Variabel | <5 |
| Warmte terugwinning (WTW) op afvalwater douches | 10000 | 5000 | 2 |
| Niet meer 100% van het zwembadwater over het (zand)filter verpompen | Variabel | Variabel | <1 |
| Afdekken buitenbad | Variabel | Variabel | 2-7 |
| Afdekken binnenbad | Variabel | Variabel | 3-7 |
| Verdamping remmen met vloeibare zwembadafdekking | Variabel | Variabel | <1 |
| WTW op lucht zwemzaal bij huidige installatie | Variabel | Variabel | <5 |
| Binnenklimaat, sturing (luchtstromen) optimaliseren | Variabel | Variabel | <5 |
| HR WTW op Restaurant | Variabel | Variabel | 3-6 |
| WTW op lozings- verversingswater zwembassins | Variabel | Variabel | <5 |
| Gebruiken hoogfrequente verlichting waar mogelijk | Variabel | Variabel | 1-4 |
| Gebruiken LED-verlichting waar mogelijk | Variabel | Variabel | 1-4 |
| Optimaliseren meet- en regeltechniek | Variabel | Variabel | 2-3 |
| Zonneboiler installeren | Variabel | Variabel | 6-10 |
| Warmtepomp toepassen | Variabel | Variabel | 2-4 |
| Frequentieregeling ventilatoren zwemhal | Variabel | Variabel | <5 |
| Besturing entreedeuren aanpassen | Variabel | Variabel | <5 |
| Verbetering isolatie | Variabel | Variabel | >5 |
| Compartimenteren op basis van gebruik, bouwkundige voorzieningen / scheiden gebruiksruimtes/funkties | Variabel | Variabel | 5-7 |
| HR++glas plaatsen per m2 | <420 | 49 | 6-8 |
| Restwarmte afnemen van nabijgelegen bedrijf | Variabel | Variabel | > 5 |
| Inzet windenergie voor eigen gebruik | Vanaf 50.000 | 5000 | 10+ |
| Voorverwarmen zwembadwater met zonnewarmte | Variabel | Variabel | 10+ |
| Zonnepanelen voor electriciteitsvoorziening | Variabel | variabel | 10+ |
| Bouwkundige maatregelen besparingsmogelijkheden afdelingen/gebouwen dampdicht maken 5 % - 10 % hoogrendement beglazing 25 - 35 m3 aardgas per m2 glasoppervlak/jr dakisolatie 15 - 25 m3 aardgas per m2 dakoppervlak/jr spouwisolatie 12 - 22 m3 aardgas per m2 muuroppervlak/jr vloerisolatie 4 - 14 m3 aardgas per m2 vloeroppervlak/jr bassin-isolatie 2 - 20 m3 aardgas per m2 bassinoppervlak/jr kier- / raamafdichting 5 - 15 m3 aardgas per meter kier per jaar |  |  | <5 |

Deze lijst is door InfoMil opgesteld op basis van door ervaringsdeskundigen in de periode 2011-2013 beschikbaar gestelde praktijkinformatie.

In elk specifiek geval kunnen omstandigheden een rol spelen die de terugverdientijd (TVT) zowel positief als negatief beïnvloeden.

Het ligt voor de hand om bij het realiseren van de energiebesparende maatregelen aan te sturen op natuurlijke momenten in de bedrijfsvoering. Natuurlijke momenten zijn situaties voor een ondernemer waarin sowieso een periodieke of een gedwongen incidentele investering wordt gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om een geplande renovatie, verbouwing of het vervangen van een kapotte installatie.

Zie de informatie over de TVT