Begrippen

|  | Regeling art | Verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Definities | 1.1 | Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen | 48 uur criterium is vervallen |
| Richtlijnen | 1.2 | BRL, NEN, NPR, PGS richtlijnen | Verwijzing naar nieuwe versies |
| Definities | 1.2 | PGS klasse 1 t/m 4 | Indeling op vlampunt: <23 °C / 23-55 °C / 55-100 °C / >100 °C |

Opslag in verpakking

| Type opslag | ADR | Regeling art | PGS 15 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen | Vindplaats PGS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis opslag | 3, 4, 5, 6, 8, 9 M6/7, ≠accu | 4.3 lid 1+2, 4.4b lid 1, 4.5 lid 2+3 | H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3 t/m v3.1.5, §3.2 t/m v3.2.11, §3.4, §3.8, §3.9, §3.10 t/m v3.10.4, §3.11 t/m §3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. Maatwerk: eis deskundige, ook <2500 kg. | - Lege verpakking mag zonder lekbak. - Maatwerk: uitsluiten gevaren lege verpakking. | - v3.1.5 (≠ v3.9) - v3.1.5 |
| - in brandveiligheids-opslagkast |  | 4.3 lid 1+2, 4.4b lid 1 | H3 Algemeen: §3.10 t/m v3.10.4. | - Maatwerk: brandveiligheidskast op verdieping. | - v3.10.4 |
| - met ADR klasse 4 | 4 | 4.4b lid 2 | H8 klasse 4: v8.5.1 / tabel 8.2. | - Maatwerk: afwijking beschermingsniveau. | - v8.5.1 |
| - met ADR klasse 4.1 | 4.1 | 4.4b lid 3 | H8 Klasse 4: v8.5.2. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. | - n.v.t. |
| - met organische peroxiden | 5.2 type C t/m F | 4.25 | Maximaal 1000 l in LQ zonder T-beheersing: H9 Peroxiden: v9.2.2, v9.2.3. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. | - v3.1.5, v3.10.4 |
| Spuitbussen, aanstekers, gaspatronen | 2 | 4.4, 6.6a | H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m v3.2.11, §3.4, §3.10 t/m v3.10.4, §3.11 t/m §3.13, §3. 15 t/m §3. 20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. H7 Spuitbussen: §7.3, §7.4. Overgangsrecht: 50-400 per 1-12-2014. | - ook 50-400 kg ontvlambaar, F, F+, T, O en C + overgangsrecht tot 1-12-2014. - Stapelhoogte max 3,6 m (2 pallets) ipv 2,4 m. - Brandveiligheidskast toegestaan. - Maatwerk: brandveiligheidskast op verdieping. | - §7.3, §7.4 - v7.3.5 - §3.10 - v3.10.4 |

| Gasflessen | 2 | 4.4a lid 6 | H6 Gasflessen: v6.2.3, v6.2.10, v6.2.14. | - Gebruik mogelijk tot 2x herkeuringstermijn. | - v6.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - met blusgas, CO2 bij horeca, CO2 met drukontlasting |  | 4.4a lid 4+5 | Opslag herkenbaar, gemarkeerd, ontoegankelijk voor onbevoegden. | - Uitzondering geldt ook voor CO2 bij horeca. - Nieuw begrip ‘opslagplaats voor gasflessen’. | - conform v6.1.1 - n.v.t. |
| - in opslagkluis |  | 4.4a lid 1+3 | H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m v3.2.11, §3.4 t/m v3.4.4, §3.11, §3.15 t/m §3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. H6 Gasflessen: v6.1.2, v6.1.3, §6.2. | - Maatwerk: andere bouwkundige/afstandseisen. - Lege gasflessen stapelen onbeperkt ipv max 6. - Lege gasflessen bij elkaar ipv per gevaar apart. | - v6.2.6 - v6.2.12 - v6.2.13 |
| - in brandveiligheids- opslagkast |  | 4.4a lid 2 | H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, §3.2 t/m v3.2.11, §3.4 t/m v3.4.4, §3.11, §3.15 t/m §3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. H6 Gasflessen: v6.1.2, v6.1.3, v6.2.1 t/m v6.2.3, v6.2.7 t/m v6.2.16, v6.3.2 t/m v6.3.6. | - Brandveiligheidskast toegestaan. - Maatwerk: brandkast <5m van deur. - Maatwerk: brandkast in kelder, op verdieping. - Lege gasflessen stapelen onbeperkt ipv max 6. - Lege gasflessen bij elkaar ipv per gevaar apart. | - §6.3 - v6.3.6 - v6.3.6 - v6.2.12 - v6.2.13 |
| Accu’s | 8 | 4.4c | Bodem: rechtop boven vloeistofdichte vloer of lekbak van maximaal 20 m2. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. | - n.v.t. |
| Uitzonderingen en ondergrenzen | 2 t/m 6, 8, 9 | 4.6 lid 1 | Art 4.3 lid 1 (opslagkluis) geldt niet voor: - consumptie alcohol - diesel-, gas-, lichte stookolie - verwarmde vloeistof met UN nr 3256 - viskeuze stoffen (ADR viscositeitsregel) | - Viscositeitsregel vlg ADR: niet-milieugevaarlijk. | - n.v.t. |
|  |  | 4.6 lid 2 t/m 4 | Art 4.3 lid 1 (opslagkluis), 4.4 en 4.4a lid 1 t/m 5 (klasse 2), 4.4b (klasse 4) en 4.4c (accu’s) gelden niet voor: - tijdelijke opslag - werkvoorraad - vervoerseenheden - verkoopruimte - op installatie aangesloten - hoeveelheden onder ondergrenzen | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. | - n.v.t. |

| Tijdelijke opslag ivm transport | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 1.1, 4.7 lid 1+2+7, 6.6b | Definitie: buiten PGS kluis met aansluitend transport en geadresseerd aan derden H3 Algemeen: v3.2.9, §3.4 t/m v3.4.4, §3.8, §3.9, §3.11, §3.13 t/m §3.15, v3.16.1, §3.17, §3.18, §3.20, v3.21.1 alinea 1, §3.23. H10 Tijdelijke opslag: v10.2.1, §10.4.1 t/m v10.4.3, v10.4.5 t/m v10.4.7. Maatwerk: opslag in de buitenlucht. Overgangsrecht: oud 4.7 tot 1-12-2014. | - Bij afstand ipv WBDBO: markering wand/vloer. - >2.500 kg: brandmeldinstallatie of maatwerk. - Maatwerk: voor inpandige opslag >2.500 kg. - Maatwerk: vorm van journaal >2.500 kg. - Maatwerk: andere stoffen of gasflessen binnen. - Overgangsrecht: oud art 4.7 tot 1-12-2014, daarna buitenopslag eventueel met maatwerk. | - v10.5.4, 10.6.3 - v3.2.9 - v3.18.1 - v10.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.7 lid 3+4 4.5 lid 1 | Geen stoffen of gasflessen aanwezig van: - ADR verpakkingsgroep I; - ADR klasse 1, 2.3, 7; - ADR klasse 5.2 (LQ tot 1000 kg wel); - ADR klasse 6.2 (UN-nr 3291 en 3373 wel). | - Beperking stoffen en hoeveelheden + andere stoffen wel mogelijk met maatwerk. ◦ max 2000 kg brandbaar; ◦ alleen in transportregels aangewezen stoffen; ◦ samengestelde zendingen met gevaarlijke stof. | - v10.2.1 - v10.4.2 - v10.4.3 - v10.4.6 |
| - in ‘paardenboxen’ ook buiten werktijd |  | 4.7 lid 5, 6.6b | H10 Tijdelijke opslag: §10.5. - max 10 ton per brandcompartiment | - Gesloten geadresseerde ADR verpakking. - 10 ton/compartiment ipv 10 ton/inrichting. | - 10.5.1 - n.v.t. |
| - in ‘laad-/losgedeelten’ onder werktijd met deskundige |  | 4.7 lid 6, 6.6b | H10 Tijdelijke opslag: §10.6.2 t/m v10.6.4. - max 10 ton per brandcompartiment. - max 10 ton buiten brandcompartiment. | - Gesloten geadresseerde ADR verpakking. - Deskundige aanwezig ipv binnen 48 uur weg + overgangsrecht: oud 4.7 tot 1-12-2014. - Certificaten van deskundigheid aanwezig. - 10 ton/compartiment + 10 ton/inrichting. | - 10.6.1 - 10.6.4 - 3.17.1 - n.v.t. |
| Verkoopruimte | 2 t/m 6, 8, 9 | 4.8 lid 3 | Geldt niet voor: - consumptie alcohol. - persoonlijke verzorgingsproducten. | - Reparatie: uitgezonderd consumptie alcohol. |  |
| - In opslagkluis |  | 4.8 lid 2-a en: 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.5 | H3 Algemeen / H6 Gasflessen / H7 Spuitbussen / H8 ADR klasse 4 / bodem bij accu’s / bijbehorend maatwerk. | - Belangrijkste wijzigingen: zie boven bij artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.5. | - zie boven |
| - In beperkte hoeveelheden |  | 4.8 lid 2-b en tabel 4.8 | - Hoeveelheden maximaal als tabel 4.8. | - Inhoudelijk ongewijzigd. | - n.v.t. |
| - Maatwerk met uit- gangspuntendocument |  | 4.8 lid 4 | - Maatwerk met uitgangspuntendocument. | - Progr. van eisen = uitgangspuntendocument. | - n.v.t. |
| Ontplofbare stoffen: - vuurwerk - rookzwak/zwart kruit - noodsignalen | 1 | 4.11 lid 1+2, 4.12 lid 4 | H3 Algemeen: §3.10 t/m v3.10.4. | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. | - n.v.t. |
| Type opslag | ADR | Regeling art | PGS 30 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen | Vindplaats PGS |
| Afgetapte brandstof in stationaire verpakking bij autodemontage | 3 | 4.9a | H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.11, v2.6.14. H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. H4 Onderhoud: v4.2.1, v4.2.2, v4.2.4 t/m v4.2.15 (niet: tabel 4.1). H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, v5.5.2, v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. - Niet op verdieping. - Keuring: 15 of 20 jaar. | - Keuring geregeld in BRL K903 ipv KC111. - 2e herkeuring gecoat na 20 jr ipv 15 jr. - Keuring gecoat en lekcontroles 20 ipv 15 jaar. - Keuring gecoat volgens BRL 20 ipv 15 jaar. - Overgangsrecht: opslag op verdieping. | Conform tabel 4.1 |
| Maatwerk §4.1.1 | 2 t/m 6, 8, 9 | 4.5 lid 1 | PGS 15: H3 Algemeen: v3.1.1, v3.1.3, v3.1.4, v3.1.5, v3.2.9, v3.2.10, v3.10.4, v3.17.1, v3.18.1. H6 Gasflessen: v6.2.4, v6.2.5, v6.2.6, v6.3.6. H8 Klasse 4: v8.5.1. H10 Tijdelijke opslag: v10.2.1. | - H3: uitsluiten gevaren lege verpakking. - H3: brandveiligheidskasten op verdieping. - H3: eisen deskundige, ook bij < 2.500 kg - H6 Gasflessen: bouwkundige/afstandseisen. - H6 Gasflessen: plaatsing brandveiligheidkast. - H8 Klasse 4: afwijking beschermingsniveau. - H10 Tijdelijke opslag: andere stoffen opslaan. | - v3.1.5 - v3.10.4 - v3.17.1 - v6.2.6 - v6.3.6 - v8.5.1 - v10.2.1 |
|  |  | 4.5 lid 2+3 | Aanwezigheid deskundige, ook <2500 kg. | - Oude PGS regelde dit ook, nieuwe PGS niet. | - v3.17.1 |
|  |  | 4.7 lid 7 | Tijdelijke opslag in buitenlucht. | - Tot 1-12-2014 geldt oud art 4.7 hier bestaand. | Conform v10.4.9 |
| Overgangsrecht §4.1.1 | 2 t/m 6, 8, 9 | 6.6 | Bestaand van <1-1-2008: maatwerk mogelijk voor bouwkundige eisen. | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. | v3.2.1.1, v3.2.2.1, v3.2.3.1 |
|  |  | 6.6b | Bestaand tot 1-12-2014: oud art 4.7. | - Eisen tijdelijke opslag zijn nieuw. Er is wel maatwerk mogelijk voor opslag in buitenlucht. | Hoofdstuk 10 |
|  | 2 | 6.6a | Bestaand tot 1-12-2014: eisen spuitbussen niet bij 50-400 kg ontvlambaar, F, F+, T, O en C. | - Eisen voor spuitbussen golden eerder niet voor hoeveelheden 50-400 kg. | v7.3.1 t/m 7.3.5, v7.4.1, v7.4.2 |
|  | 3 | 6.11b | Stationaire tank tot herkeur op verdieping. | - Art 4.9a lid 3 (niet op verdieping) is nieuw. | Conform v2.6.2 |

Afleveren aardgas

aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

| Type installatie | Regeling art | PGS 25 verwijzingen | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Eén kleine compressor met capaciteit <14,3 m3/h | - | - | - ‘Slowfill’, geen eisen in Activiteitenregeling. - Let op: wel eisen uit Bouwbesluit. |
| - met buffer | + 3.24 lid 4, + 4.93a lid 4 | H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.1, v5.1.6 alinea 2+3, §5.4, §5.6, §5.8, v5.10.1 en §5.12 H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. H9 Beveiligingen: alles, behalve §9.1. H10 Registratie: alles. H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. H12 Installatieboek: alles, behalve §12.2. | - Noodplan opstellen volgens §5.9. - Vervanging afblaasveiligheid na 4 en 10 jr (ipv 2-jaarlijks testen) op grond van §11.5. - Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5, §5.11, §7.3, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. |
| Meer compressoren met capaciteit <14,3 m3/h + uitlaatzijdig gekoppeld | 3.24 lid 2, 4.93a lid 2 | H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.1, v5.1.6 alinea 2+3, §5.4, §5.6, v5.10.1 en §5.12. H6 Compressor: alles, behalve §6.3. H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. H9 Beveiligingen: alles. H10 Registratie: alles. H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. H12 Installatieboek: alles, behalve §12.2. | - Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5, §5.11, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. |
| - met buffer | + 3.24 lid 3, + 4.93a lid 3 | H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. | - Overgangsrecht: voor §7.3 geldt oud art 3.23/4.93. |

| Type installatie | Regeling art | PGS 25 verwijzingen | Bijzonderheden |
| --- | --- | --- | --- |
| Grote compressoren met capaciteit >14,3 m3/h | 3.23 lid 1, 4.93 lid 1 | H5 Algemeen: alles, behalve v5.1.6 alinea 2+3, §5.4, §5.6, v5.10.1 en §5.12 v5.1.1, v5.1.5, §5.4, §5.6 en v5.10.1. H6 Compressor: alles, behalve §6.3. H7 Bufferopslag: alles behalve §7.2. H8 Aflevertoestel: alles, behalve §8.8 en §8.9. H9 Beveiligingen: alles. H10 Registratie: alles. H11 Keuringen: alles, behalve §11.4. H12 Installatieboek: alles. | - Overgangsrecht: voor §5.1, §5.3, §5.5, §5.11, §7.3, §9.4 geldt oud art 3.23/4.93. |
| - inpandig | + 3.23 lid 2, + 4.93 lid 2 | H13 Inpandig afleveren: alles, behalve §13.3. | - Gasdetectie, dampretour, noodstop, afsluiters. - Overgangsrecht: oud maatwerk ipv H13. |
| Maatwerk §3.1.1 | - | - | - |
| Overgangsrecht §3.1.1 ivm aardgas | 6.5aa lid 1, lid 2 | §5.3.2: Dimensionering afblaasveiligheid. §5.3.10: Gronddekking leidingen: 60 ipv 30 cm. §5.5: Interne veiligheidsafstanden. §5.11.1: T-gevoelig element bij onbemand afleveren. §5.11.1: Gasnet afsluitbaar via noodstopschakelaar. §7.3: Behuizing bufferopslag 60 min. brandwerend. §9.4: Uitstroom afblaasleiding verticaal omhoog. | - Tot renovatie geldt oud art 3.23 en 4.93 voor bestaande aadgastankstations. |
|  | 6.5aa lid 3 | H13: Inpandig afleveren. | - Tot renovatie of uiterlijk tot 1-12-2023 geldt oud maatwerk voor bestaand inpandig afleveren. |

Afleveren vloeibare brandstof

aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen

| Type installatie | Regeling art | PGS 28 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Weg- en spoorvoertuigen: • grootschalig afleveren - vaste afleverinstallatie | 3.21 | Bodem: installatie conform BRL K903. H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.13. H3 Gebruik: v3.4.2 t/m 3.4.11. H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, §5.6, §5.7. T-gevoelig element 2-jaarlijks controleren. | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. |
| - afleveren lichte olie | 3.38 lid 3 | H6 Noodplan: 6.2.2, 6.2.3, bijlage C. | - Intern noodplan. |
| - inpandig afleveren van lichte olie | 3.21b | Thermische brandmelder met geluid. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd (= overgangsrecht). - Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.22b. |
| - mobiel afleveren benzine | 3.22 | PGS 28 - Bijlage D | - Spoorvoertuigen vervallen: komt in de praktijk niet voor. - Stevige ondergrond of fundering voor tankende voertuigen. |
| - vloeistofdichte vloer | 3.25 lid 3 t/m lid 7 | Bodem: - vloeistofdichte vloer onder afleveren, afleverzuil, afsluiter, terugslagklep conform AS SIKB 6700. - vloer, pompeiland, doorvoer, afwatering, afscheider, riolering conform AS SIKB 6700. | - Vloeistofdichte afwatering: verduidelijkt dat leidingwerk van vloer tot afscheider vloeistofdicht en afgedekt moet zijn. - Overgangrecht: bestaand vloeistofdicht maken bij renovatie. |
| - geomembraanbak- systeem | 3.26 lid 1 | Bodem: geomembraanbaksysteem mag ipv vloeistofdichte vloer | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. |
| Type installatie | Regeling art | PGS 30 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| • kleinschalig <25 m3/jr: - vaste afleverinstallatie | 3.21a, 4.92 | H3 Gebruik: v3.4.1, v3.4.4, v3.4.5, v3.4.8. | - PGS 30 verwijzing ipv uitgeschreven, inhoudelijk ongewijzigd. |
| - vloeistofkerende vloer | 3.25 lid 8 t/m lid 10 | Bodem: vloeistofkerende vloer is voldoende. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. |
| - inpandig afleveren | 3.21b | Thermische brandmelder met geluid. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. - Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.22b. |

| Type installatie | Regeling art | PGS 28 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaartuigen: - vaste afleverinstallatie op de wal | 4.86 lid 5 | H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.12. H3 Gebruik: v3.4.4, 3.4.6 t/m 3.4.11. H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, v5.6.1, v5.6.2, v5.7.1. | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. |
| Overig voertuig (niet weg-, water-, spoorvoertuig): - vaste afleverinstallatie | 4.91 | H2 Constructie: v2.3.8, v2.3.11 t/m v2.3.13. H3 Gebruik: v3.4.2 t/m 3.4.11. H5 Veiligheid: v5.5.1, v5.5.3, §5.6, §5.7. | - Hernummerd, inhoudelijk ongewijzigd. |
| - mobiel afleveren benzine | 4.92a lid 1 | PGS 28 - Bijlage D. | - Stevige ondergrond of fundering voor tankende voertuigen. |
| - mobiel afleveren diesel | 4.92a lid 2 | PGS 30 - Bijlage D. | - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks. - maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. - niet afleveren uit mobiele IBC. |
| - inpandig afleveren van lichte olie | 4.92b | Thermische brandmelder met geluid. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd (= overgangsrecht). - Let op: inpandig afleveren alleen bij overgangsrecht art 6.34 |
| - vloeistofdichte vloer | 4.94 lid 3 t/m lid 8 | Bodem: - vloeistofdichte vloer onder afleveren, afleverzuil, afsluiter, terugslagklep conform AS SIKB 6700. - vloer, pompeiland, doorvoer, afwatering, afscheider, riolering conform AS SIKB 6700. | - Vloeistofdichte afwatering: verduidelijkt dat leidingwerk van vloer tot afscheider vloeistofdicht en afgedekt moet zijn - Overgangrecht: bestaand vloeistofdicht maken bij renovatie. |
| Maatwerk §3.1.1 | - | - | - |
| Overgangsrecht §3.1.1 ivm vloeibare brandstof | 6.5ba | Bodem: afwatering vloer niet vloeistofdicht. | - Tot renovatie, openbreken vloer of vervanging afleverinstallatie hoeft bestaande afwatering niet vloeistofdicht. |

Opslag in ondergrondse tanks

van metaal of kunststof tot 150 m3

| Type voorziening | Regeling art | PGS 28 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Bodembedreigende vloeistoffen, vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde oplosmiddelen - vullen en aftappen | 3.34 lid 3 | Bodem: - lekbak rond vul- of zuigleiding, of vloeistof- dichte vloer 12 m2 conform AS SIKB 6700. | - Minimale maat vloeistofdichte vloer rond vulpunt (alleen als vloeistofdicht nodig is, dus niet bij afleveren <25 m3/jr). - Overgangsrecht tot 1-12-2028 voor bestaande vloer. |
| - bodemweerstandsmeting | 3.34 lid 2 | Bodem: - Weerstandsmeting bij keuring. | - Bodemweerstandsmering bij elke keuring ipv bij installatie. |
| - installatie en (her)keuring tank, leidingen, appendages | 3.35 | Bodem: opslag, controles conform BRL K903. Keuring: - herkeur: inwendig reinigen en inspecteren, bij coating mag cameracontrole (BRL K903). - geen inwendige inspectie bij dubbelwandig met lekdetectie in de wand. - niet keurbaar: afkeuren per herkeurdatum. - herkeuringstermijn: 15 of 20 jaar. - grondwaterbescherminggebied: 10 jaarlijks. - dubbelwandig: jaarlijks controle lekdetectie. - PGS klasse 1+2: jaarlijks aarding leidingen. - bij vermoeden lekkage: dichtheidscontrole. - afkeuring melden, binnen 8 weken legen. H2 Constructie: v2.2.5 t/m v2.2.7. | - Herkeuringstermijnen aangepast: ◦ 2e herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. ◦ Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. ◦ Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. ◦ Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. - Proefinrichting elektronische lekdetectie: maandelijks controle. - Lekdetectie geïnstalleerd confom BRL K903 ipv BRL K910. |
| - afgewerkte olie | 3.35 lid 7 + 10 | - 5 jaarlijks keuring met inwendige inspectie. - geen inwendige inspectie bij dubbelwandig met lekdetectie in de wand. - jaarlijks legen. - afkeuring melden, binnen 8 weken legen. |  |

| - water/sludge controle | 3.35 lid 8 + 3.36 lid 5 + 6 | - jaarlijks of 3 jaarlijks bij coating. - niet bij PGS klasse 4 en afgewerkte olie. - gevonden water verwijderen, zonodig gevolgd door inwendige inspectie. | - Controle water/sludge bij BRL-coating elke 3 jaar ipv elk jaar. |
| --- | --- | --- | --- |
| - kathodische bescherming | 3.36 lid 2 | Bodem: - kb bij kapotte bekleding >25kΏ/m2. | - Kathodische bescherming met bodemweerstand ipv reparatie. |
| - verwijderen, onklaar maken | 3.37 | Bodem: bij afkeur tank: - inwendig reinigen volgens BRL K903. - binnen 8 weken verwijderen of onklaar maken met vulmiddel volgens BRL K904. - door erkend bedrijf dat aan bevoegd gezag: - melding doet 10 dagen van tevoren - binnen 3 maanden verslag doet | - Reinigingseisen bij alle reiniging ipv alleen bij onklaar maken. |
| - opslaan, vullen en legen | 3.38 | H2 Constructie: v2.3.3. H3 Gebruik: 3.2.3 t/m 3.2.5, §3.3, §3.5. H5 Veiligheid: §5.2. H6 Noodplan: v6.2.2, v6.2.3, v6.2.6, v6.2.8. | - Aantal gebruikseisen bij vullen en legen van de tank. - Intern noodplan bij afleveren lichte olie. |
| Maatwerk §3.4.2 | - | - | - |
| Overgangsrecht §3.4.2 | 6.5b lid 1 | Art 3.34 lid 1: afvoer statische elektriciteit bij vloeibare brandstof en afgewerkte olie. | - Herschreven, inhoudelijk ongewijzigd. |
|  | 6.5b lid 2 | Art 3.34 lid 3: vloeistofdichte verharding. | - Bij tank <12-2013 gelden tot 12-2028 de oude eisen. |

Opslag in bovengrondse tanks

| Type voorziening | Regeling art | PGS 30 verwijzingen en overige eisen | Belangrijkste wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Diesel, afgewerkte olie - installatie, (her)keuring en opslaan, vullen, legen | 3.71d | Bodem: - installatie conform BRL K903. H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.14. H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. H4 Onderhoud: v4.2.1, v4.2.2, v4.2.4 t/m v4.2.8, v4.2.10, v4.2.11, v4.2.13 2e+3e volzin. H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, 5.5.2, v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. Veiligheid: - niet op verdieping - inpandig of onder woning max 3 m3. Keuring: - herkeuringstermijnen aangepast. - herkeur: inwendig reinigen en inspecteren, bij coating mag cameracontrole (BRL K903). - 10 jaarlijks in grondwaterbescherminggebied. - jaarlijks tank, leidingen, kb, lekdetectie, aarding, water. - jaarlijks water/sludge, niet bij PGS klasse 4, 3 jaarlijks bij coating. | - Afstand stalen tank tot erfgrens 0,75 m ipv 3 m. - Lekbak voor dubbelwandige tank vanaf 10 m3 vervallen: eisen dubbelwandig nu gelijk aan enkelwandig in lekbak. - 2e Herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. - Herkeuring kunststof tank met lekcontroles na 20 jr. - Controle water/sludge bij BRL-coating elke 3 jaar ipv elk jaar. - Water/sludge meting zelf doen ipv gecertificeerde instelling. - Maatwerk voor opslag op verdieping met brandbestrijding. - Overgangsrecht: bestaande tank tot keuring geen BRL K903. - Overgangsrecht: bestaande tank tot keuring op verdieping. |
| - mobiele diesel opslagtank | 3.71e | Bijlage D | - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks ipv 1,5 jaarlijks. - Vervallen: stalen frame. - maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. |
| Halfzware olie, polyesterhars, ADR klasse 5.1 en 8 VG II/III - installatie, (her)keuring en opslaan, vullen, legen | 4.15 lid 1 t/m 5 | Bodem: - installatie conform BRL K903. H2 Constructie: §2.2, §2.3, v2.4.3, v2.6.1, v2.6.3 t/m v2.6.6, v2.6.11, v2.6.14. H3 Gebruik: v3.2.4, §3.3, §3.5, §3.6. H4 Onderhoud: §4.2. H5 Veiligheid: §5.2, §5.4, v5.5.1, 5.5.2, v5.6.1, v5.6.3, v5.6.4. Veiligheid: - niet op verdieping Keuring: - herkeuringstermijnen aangepast. | - Afstand stalen tank tot erfgrens 0,75 m ipv 3 m. - Lekbak voor dubbelwandige tank vanaf 10 m3 vervallen. - Eisen dubbelwandig vs. enkelwandig in lekbak nu gelijk. - 2e Herkeuring bij 100% coating na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring bij 100% coating en lekcontroles na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring bij 100% coating volgens BRL na 20 jr ipv 15 jr. - Herkeuring kunststof tank 15 jr ipv 10 jr. - Herkeuring kunststof tank met lekcontroles na 20 jr. - Proefinrichting/maandelijks controle elektronische lekdetectie. - Overgangsrecht: bestaande tank tot herkeuring op verdieping. |
| Halfzware olie - inpandige tank <1,5 m3 bij agrarisch bedrijf | 4.15 lid 6 | Veiligheid: - aarding, potentiaalvereffening. - ontluchting, ventillatie, T alarm, vlamdover. - uitpandig vulpunt, peilvoorziening. | - Ontluchting naar buiten tegen dampvorming |
| - buiten tank <1,5 m3 bij agrarisch bedrijf | 4.15 lid 7 | Veiligheid/bodem: - staal of kunststof tank. - dubbelwandig of lekbak. - aarding, potentiaalvereffening. - ontluchting, vlamdover, lichte bekleding/verf. - aanrijdbeveiliging leidingen, peilvoorziening. | - Nieuwe eisen tegen ontstekingsgevaar. |
| - mobiele tank | 4.17 | Bijlage D | - Visuele inspectie 2,5 jaarlijks ipv 1,5 jaarlijks. - Vervallen: stalen frame. - maximaal 6 maanden, daarna vaste afleverinstallatie. |
| ADR klasse 5.1 en PER | 4.16 | Oude PGS 30 (2005) hoofdstuk 4: Constructie: v4.1.3, v4.2.4 t/m v4.2.7, v4.2.9, v4.2.10, v4.2.14. Bodem: v4.3.2 t/m v4.3.4, v4.3.6, v4.3.8, v4.3.9, v4.3.11. Gebruik: v4.4.1, v4.4.3, v4.4.4, v4.4.7, v4.4.8. Keuring: v4.5.1, v4.5.2, v4.5.3, v4.5.5, v4.5.9. Dubbelwandig: §4.6. - Inwendige of intreekeuring na 15 jaar, is inspectie onmogelijk dan buiten gebruik. | - Oude PGS 30 geldt nog totdat naar PGS 31 wordt verwezen. |
| Maatwerk §3.4.9 | 3.71d lid 10+11 | Art 3.71d lid 3: opslag op verdieping verboden. | - Maatwerk voor opslag op verdieping met brandbestrijding. |
| Overgangsrecht §3.4.9 | 6.11 | Bovengrondse tank niet inwendig inspecteren. | - Bestaande tank <2000 tot 1-2015 zonder inwendige inspectie. |
| en §4.1.3 | 6.11b | Art 3.71d lid 3: opslag op verdieping. | - Bestaand op verdieping tot herkeuring, daarna evt. maatwerk. |
|  | 6.11b | Art 4.15 lid 3: opslag op verdieping. | - Bestaand op verdieping tot herkeuring, daarna evt. maatwerk. |

Bron: BRL K903 Deel I tabel 1.2

Krachtens Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument

| Artikel | Activiteit | Document |
| --- | --- | --- |
| 3.21 lid 1 | Uitvoering, installatie, reparatie afleverinstallatie | BRL K903 |
| 3.25 lid 3 | Uitvoering afwatering van vloeistofdichte vloer bij motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 3.25 lid 4 | Aanleg riolering, kolken, putten, afwateringsysteem bij motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 3.25 lid 7 | Aanleg pompeiland en doorvoeren bij motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 3.34 lid 3 | Aanleg vloeistofdichte vloer of verharding | AS SIKB 6700* |
| 3.35 lid 1 | Beoordeling en controle van ondergrondse tank | BRL K903 |
| 3.35 lid 5 | Inwendige inspectie met camera bij ondergrondse tank | BRL K903 |
| 3.36 lid 2 | Bepaling isolatieweerstand uitwendige tankbekleding (ohm/m2) | BRL K903 |
| 3.37 lid 3 | Verwijderen en onklaar maken van ondergrondse tank en leidingen | BRL K904 (!) |
| 3.37 lid 6 | Vullen inerte vulmassa na reiniging van ondergrondse tank | BRL K904 (!) |
| 3.37 lid 7 | Inwendig reinigen van ondergrondse tank | BRL K903 |
| 3.71d lid 1 | Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen voor opslag van gasolie en afgewerkte olie | BRL K903 |
| 3.71d lid 9 | Inwendige inspectie met camera bij bovengrondse tank | BRL K903 |
| 4.9a lid 1 | Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen voor opslag van afgetapte vloeistoffen bij autodemontage | BRL K903 |
| 4.15 lid 1 | Uitvoering, installatie, reparatie, vervanging, beoordeling, bovengrondse tank/leidingen voor opslag van halfzware olie, polyesterhars en ADR 8 | BRL K903 |
| 4.94 lid 3 | Uitvoering afwatering van vloeistofdichte vloer bij niet motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 4.94 lid 4 | Aanleg riolering, kolken, putten, afwateringsysteem bij niet motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 4.94 lid 7 | Aanleg pompeiland en doorvoeren bij niet motorvoertuigen wegverkeer | AS SIKB 6700* |
| 6.11 | Installatie van bovengrondse tank voor vloeibare brandstof | BRL K903 |

* AS SIKB  6700  = voorheen CUR-PBV aanbeveling